## Slide 1: MiniProjeto - NodeMCU
Gabriel Busquim e Rafael Cabral

## Slide 2: O Programa
Jogo de Perguntas e Respostas.
Botão do NodeMCU é usado para enviar perguntas, que aparecerão na tela. Também aparecerão duas opções de resposta.
LEDs do NodeMCU indicarão se a resposta está correta (LED verde) ou errada (LED vermelho).

## Slide 3: Serviços Utilizados

## Slide 4: Implementação
Criação de um módulo que atua como um servidor, implementado através de sockets.
O servidor é capaz de processar as requisições recebidas, cujo conteúdo é usado na interação com o NodeMCU.
Criação de módulos para conexão com Wi-Fi e para interagir com os LEDs e botões do NodeMCU (realizando também o debounce deles).

## Slide 5: Integração com o Google Assistant
Criamos o seguinte evento no IFTTT: quando um determinado comando de voz é captado pelo Google Assistant, usamos um Webhook para fazer uma requisição POST com a resposta obtida.
A resposta será extraída da requisição e comparada com a resposta correta para determinar a cor do LED que acenderá.

## Slide 6: Como tornar o IP visível na rede?

## Slide 7: Implementação do Jogo
Implementamos uma máquina de estados para controlar todos os estados possíveis do jogo (Idle,Question,Finished).
Definimos também eventos, responsáveis por alterar o estado corrente da máquina (Start, Ask, Answer, Reset).

## Slide 8: Dificuldades encontradas
Entender como tornar o IP do NodeMCU acessível de fora da sua rede privada.
Uso de Carriage Return (“/r/n”) em requisições HTTP.
Extrair corretamente o corpo das requisições HTTP recebidas.
Aprender a trabalhar com expressões regulares em Lua.
Impossibilidade do uso do Telegram por falta de memória.

## Slide 9: MiniProjeto - NodeMCU
Gabriel Busquim e Rafael Cabral